## Slide 1
Generador por combustible
Generador por baterías
Computadoras
Servidores
Dispositivos importantes
Lámparas
Aire Acondicionado
Dispositivos prescindibles
Cableado de dispositivos importantes
Cableado de dispositivos prescindibles
¿Cómo alimentar dispositivos ante la pérdida de energía eléctrica?
Generación temporal de electricidad

## Slide 2
1. Medición del consumo de energía
2. Envío y procesamiento de datos
3. Generación de un reporte desglosado de consumo eléctrico
Medición de potencia eléctrica
()
b. A través del uso de dispositivos. (logs)
En esta semana …
se consumieron X Watts en luz.
las computadoras consumieron el X% del consumo total.
se utilizó un X% más de luz que la semana pasada.
Mientras la luz estaba prendida, solo en un X% nadie estaba presente.
Un X% se utilizó en X aplicaciones (quienes utilizan la computadora).
Ejemplo
Idea del proyecto

## Slide 3
1. Medición del consumo de energía (corriente)
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sct-013-consumo-electrico-arduino/
https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/
https://www.instructables.com/I2C-With-the-ESP8266-01-Exploring-ESP8266Part-1/
https://microcontrollerslab.com/ads1115-external-adc-with-esp32/
Sensor de corriente
Convertidor analógico digital
microcontrolador
SCT013
Jack hembra 3.5 mm
ADS1115
ESP01
Cable de alimentación del dispositivo
Extensión
Comunicación I2C

## Slide 4
https://www.youtube.com/watch?v=wm4A3G_z3Q8
1. Medición del consumo de energía (voltaje)
Sensor de voltaje
Convertidor analógico digital
microcontrolador
ZMPT101B
ADS1115
ESP01
Cable de alimentación del dispositivo
Extensión
Comunicación I2C

## Slide 5
Transformador de voltaje AC-ZMPT101B
El módulo transformador de voltaje alterno ZMPT101B permite medir voltaje alterno, el voltaje AC no puede ser medido directamente por un microcontrolador ya que excede el rango de entrada que va de los 0V-5V. El módulo ZMPT101B soluciona el problema reduciendo el voltaje AC de entrada a un voltaje menor que pueda ser leído por cualquier microcontrolador.
https://naylampmechatronics.com/sensores-corriente-voltaje/393-transformador-de-voltaje-ac-zmpt101b.html

## Slide 6
Circuito de alimentación
Alimentación 5V
Conector USB
Cargador USB
AMS1117
Alimentación 3.3V

## Slide 7
Diagrama esquemático completo

## Slide 8
Diagrama esquemático completo (por partes)
Alimentación 5V y 3.3V
Circuitos para programar el ESP01
* En caso de utilizar Raspberry, sólo utilizar los pines b2 y b3 para comunicación I2C
Convertidor analógico digital externo, utilizando protocolo I2C
Sensor de voltaje
Sensor de corriente

## Slide 9
Diagrama esquemático completo (alternativo)

## Slide 10
Descripción del funcionamiento del programa del ESP01
Inicialización
Medición de corriente y voltaje (mediante protocolo I2C)
Cálculo de potencia real, aparente y factor de potencia
Envío de datos a través del protocolo MQTT
Cáculo de potencia instantánea
Se realiza por cada muestra de voltaje y corriente tomada
Cáculo de potencia promedio (o potencia real)
Se realiza por cada conjunto de x muestras.
Ej. Un conjunto de 50 muestras para 2 ciclos (2 segundos)
Cáculo de potencia aparente:
Calcular amplitud pico-pico de corriente y voltaje
Calcular valor rms a partir de la amplitud pico-pico
Calcular la potencia aparente
Cálculo de factor de potencia